## Slide 1
应用卡排查
线路带宽不足
外网问题
线路不稳定
设备受攻击
设备问题
查看识别问题
内网问题
环境中存在攻击
环境中存在IP地址冲突
无盘服务器或者PC问题
流控问题
选路问题
设备性能不足

## Slide 2
外网环境问题
1、查看线路接口带宽是否填写正确
1）运营商一般会预留5%-10%
2）ADSL线路上行要填写正确
3）接口流控阀值要设置在80%-95%之间
2、查看接口实时带宽是否跑满
1）黄色表示流量达到90%
3、测试外网运营商线路是否稳定
1）在设备上PING外网网关和DNS，看延时
2）在PC单接外网线PING网关和DNS，看延时
4、查看设备是否受攻击
1）设备在受攻击情况下，只能保证CPU运行正常。由于流量消耗下行带宽，因此无法保证内网应用正常。
2）在流量监控首页的三角形告警框内查看设备是否受攻击，找出攻击源。
3）在设备会话数选项中查看当前实施会话数，找出消耗会话数的攻击源。

## Slide 3
流控导致的游戏卡
1、查看接口带宽是否填写正确
2、查看应用识别特征库是否最新
1）在系统设置-软件升级里面查看应用分类库
2）内网找测试PC，在流量监控首页查看识别明细，来判断是否识别错误
3、查看关键通道应用是否过多
1）关键通道应用分组保持默认网吧方案分组
2）关键通道一般只留网络游戏、HTTPS、DNS、IP协议族、网页浏览明细这几类
3）其他类应用拖入关键通道会影响游戏等关键应用的流量，导致游戏卡
4、查看关键通道限速设置是否合理
1）每IP最大带宽，推荐网吧方案的比例。默认下行5% 5% 9%，上行3% 3% 2%
2）各类应用保证带宽推荐比例60% 20% 10%，如果此时游戏不卡，网页和视频卡，可以调整为50% 30% 10%，要预留10%给突发流量。
3）如果要实现空闲时带宽充分利用，可以将抑制应用每IP最大带宽调整为50%以上。
5、查看是否有免审计用户或者不限速用户
1）免审计用户会大量消耗带宽，不建议做。
6、流控阀值设置是否不合理
1）推荐流控阀值为80%-95%

## Slide 4
应用路由导致的视频卡
1、查看应用路由线路是否跨运营商
1）查看主线和拨号是否同运营商，比如电信+电信、电信+网通、电信+移动
2）跨运营商应用路由会出现网页、视频打不开或者卡顿问题
3）同运营商建议做P2P、网络视频、软件下载、HTTP下载、WEB应用或者HTTP视频，不同运营商只建议做P2P、网络视频、HTTP下载或者上传
2、查看应用路由线路是否有做NAT
1）北京公网模式线路不支持应用路由
3、查看应用路由线路是否带宽充足
1）拨号线路的应用路由要做好流控限速

## Slide 5
内网环境问题
1、查看内网是否存在攻击
1）首页上方的三角形感叹号内查看是否存在流量攻击
2）在高级选项—系统日志里面，查看本地是否有类似ARP-ATTACK或者DDOS的攻击
3）在防攻击页面开启防ARP攻击和可信任ARP功能，并做双向ARP绑定来防护
4）在内网可网管交换机上开启安全功能防攻击
2、查看是否内网IP地址和网关冲突
1）在高级选项—系统日志里面，是否有IP地址冲突日志，找出冲突源的MAC.
3、检查无盘服务器或者PC网卡问题
1）检查无盘服务器是否绑定正确
2）检查PC网卡驱动是否更新
3）检查PC是否中毒